Утверждаю:                                                            Согласовано:

Директор Племзавода,                                          директор департамента

Учебно-опытного хозяйства                                 городского хозяйства

«Краснодарское» КГАУ                                       администрации муниципального

образования город Краснодар

А.П.Носаленко___________                                 А.Х.Хуако __________________

«___»    __________     2012г.                               «___»    ______________    2012г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ   ПРОГРАММА

«Кубанский государственный аграрный университет»

(ПЛЕМЗАВОД, УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВО «КРАСНОДАРСКОЕ» КГАУ)

по холодному водоснабжению и водоотведению

г. Краснодар

2012г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Племзавод, учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» (учхоз) является структурным подразделением Кубанского аграрного университета, служит базой  подготовки студентов, переподготовки и повышения квалификации специалистов, ведения научно-исследовательской работы, апробации научных разработок, реализации племенного скота, новых технологий и другой наукоемкой продукции. Учхоз функционирует в составе единого учебно-научно-производственного комплекса сельскохозяйственного вуза.

На территории учхоза «Краснодарское» состоящего из отделения № 1, отделения № 2 и ц/усадьбы проживает – 2500 человек. На центральной усадьбе находятся школа № 38, детский сад № 17,  муниципальный  жилой фонд РЭП-34, котельная ОАО «АТЭК», ДК, два общежития, столовая, а также производственные подразделения – электроцех, стройотдел, автопарк, механические мастерские.

Для обеспечения жизнедеятельности  перечисленных объектов на балансе  хозяйства находятся  водозаборные сооружения с артезианскими скважинами, сети водопровода, канализации,  канализационные  насосные станции, очистные сооружения биологической очистки  производительностью

– 480 м/сут.. Общая протяженность сетей водопровода составляет  27000 м. Общая протяженность сетей канализации составляет – 11000 м.

Для обеспечения жителей водой отделения № 1 и отделения № 2 служат артезианские скважины № 72968 с насосом ЭЦВ6-10-80 и № 6460 с насосом  ЭЦВ6-10-80 и  башнями Рожновского БР-25м3.

Сброс  сточных вод от населения в  септики и выгреба.

Для обеспечения жителей водой ц/усадьбы и  существующей инфраструктуры служит водозабор, состоящий из 3-х  артезианских № 2296, № 2296а – с насосами ЭЦВ6-10-80 и № 72969 – с насосом  ЭЦВ 10-40-90, 3-х емкостей накопителей по  60м3, насосной станции 2-го  подъема, состоящей из 3-х насосов КМ 100-80-160  (два резервных).

Сброс сточных вод от  канализованных объектов (муниципальный жилой фонд, часть  частного населения, школа, котельная, д/сад, общежития, ДК) производится на очистные сооружения биологической очистки, мощностью 480 м3/сут.. Стоки попадают на две канализационные станции КНС, находящиеся на территории ц/усадьбы, затем по напорным коллекторам подаются на приемную КНС очистных сооружений, далее очищаются в аэротенках и насосом подаются в  пруды накопители.

Животноводческие фермы учхоза «Краснодарское» КРС и СТФ  имеют свои артезианские скважины и водопроводы, водозабор фермы КРС состоит из артезианской скважины № 40554 с насосом ЭЦВ6-6,7-80 и башней Рожновского БР-10, водозабор СТФ  состоит из артезианской скважины № 6980, с насосом ЭЦВ6-6,3-80 и башней Рожновского БР-10.

Племзавод, учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» КГАУ имеет лицензию на право пользования недрами серия КРД №00570, вид лицензии ВЭ(срок действия до 06.09.2015г.) согласно которой источником водоснабжения являются подземные воды верхнеплиоценовых и четвертичных отложений.

ХАРАКТЕРИСТИКА

основного технологического оборудования для водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения Племзавода, учебно-опытного хозяйства «Краснодарское»КГАУ состоит из 5-и водозаборных сооружений, оборудованных артезианскими скважинами, башнями Рожновского, стальными резервуарами.

По состоянию на 01.01.2012г. водозабор состоит из 7-ми артезианских скважин, в том числе:

поселок отд №1      – 1

поселок отд №2      – 1

ц/усадьба                – 3

ферма КРС№1        – 1

ферма КРС№2        – 1

Действующая мощность скважин                      - 87 м3/час

Фактическая						- 32м3/час

Коэффициент использования мощности       	-37%

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет – 27000 м.

| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал |
| --- | --- | --- |
| 200 | 200 | Чугун |
| 150 | 2200 | Сталь |
| 150 | 800 | Чугун |
| 150 | 900 | Асбоцемент |
| 100 | 9600 | Сталь |
| 100 | 2500 | Чугун |
| 100 | 2700 | Асбоцемент |
| 80 | 1700 | Сталь |
| 75 | 800 | Сталь |
| 50 | 2300 | Сталь |
| 40 | 1750 | Сталь |
| 32 | 950 | Сталь |
| 25 | 800 | Сталь |

В системе водоснабжения установлены четыре башни Рожновского

( 2 х 10м3; 2 х 25м3), три стальных резервуара по 60м3 каждый

Данные об оборудовании, установленном в системе подъема и транспортировки воды.

1-й подъем

насос ЭЦВ 6-10-80, скважина №72968, поселок отд№1, мощность эл. двигателя 4,0 кВт;

насос ЭЦВ 6-10-80, скважина №6460, поселок отд№2, мощность эл. двигателя 4,0 кВт;

насос ЭЦВ 6-10-80, скважина №72969, ц/усадьба, мощность эл. двигателя 4,0 кВт;

насос ЭЦВ 6-6,3-80, скважина №2296а, ц/усадьба, мощность эл. двигателя 3,0 кВт;

насос ЭЦВ 6-40-90, скважина №2296, ц/усадьба, мощность эл. двигателя 17,0 кВт;

насос ЭЦВ 6-6,3-80, скважина №6980, КРС№2 , мощность эл. двигателя 3,0 кВт;

насос ЭЦВ 6-6,3-80, скважина №40554, КРС№1, мощность эл. двигателя 3,0 кВт;

2-й подъем

насос КМ 80-90-200 – 3шт(два резервных), ц/усадьба, мощность эл. двигателя 15,0 кВт.

Система водоотведения Племзавода, учебно-опытного хозяйства «Краснодарское»КГАУ состоит из автономных очистных сооружений биологической очистки – 500 м3/сутки.

В состав очистных сооружений входят – приемная канализационная станция(КНС), 2 аэротенка, 2 иловых площадки, 2 газодувки, 3 выкачивающих насоса, хлораторной, отстойника, помещения для персонала и оборудования, система 2-х напорных трубопроводов, пруды накопители.

Для подачи стоков в приемную канализационную систему в поселке на ц/усадьбе установлены две канализационные станции.

Общая протяженность сетей канализации составляет 11000 м.

| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал |
| --- | --- | --- |
| 300 | 1800 | Асбоцемент |
| 200 | 1200 | Асбоцемент |
| 150 | 1400 | Чугун |
| 100 | 5400 | Асбоцемент |
| 100 | 1200 | Чугун |

Данные об оборудовании установленном в системе водоотведения :

КНС №3 – насос «Иртыш» - 30 ПФ-026 – 2 шт., ц/усадьба, мощность эл. двигателя – 3,0 кВт

КНС №2 – насос СД 160/10 – 2 шт., ц/усадьба, мощность эл. двигателя – 11,0 кВт

КНС №1 – насос СД 160/455 – 2 шт., ц/усадьба, мощность эл. двигателя – 18,5 кВт

Газодувка – 1Г22-50-26 – 2 шт. – очистные сооружения, мощность эл. двигателя 7,5 кВТ и 15 кВт

Выкачивающий насос в пруды накопители – СД 250/225 – 2 шт. очистные сооружения – мощность эл. двигателя – 37 кВт

Инженер-электрик

Племзавода,УОХ «Краснодарское»					А.С.Масенко

### Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Факт за 2011 год | Величина показателя на период регулирования 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 267,7 | 270 |
| 2. | Объем, используемый на собственные нужды | тыс. куб. м | 92,5 | 90 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 175,2 | 180 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 3 | 4 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1,7 | 2,2 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 175,2 | 180 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 142,1 | 146,5 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 6,0 | 6,5 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 27,1 | 27,0 |

### Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена участка трубопровода | 2013 | 30 | Уменьшение потерь | 35 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 30 |  | 35 |  |

### Раздел 4. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере     водоотведения и очистки сточных вод

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Факт за 2011 год | Величина показателя на период регулирования 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 88,4 | 90,0 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 88,4 | 90,0 |
| 3 | Объем стоков, используемые на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,2 | 0,3 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 88,2 | 89,7 |
| 3.1. | - населению | тыс. куб. м | 79,7 | 80,7 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 7,0 | 7,5 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,5 | 1,5 |

* Величина показателя на период регулирования может не ограничивается календарным годом

### (15.16.17 и т.д месяцев)

### Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Модернизация автоматики | 2013 | 20 | Надежность | 25 |  |
| 2. | …… |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 20 |  | 25 |  |